## Slide 1
사출성형 공정 이상 탐지와
품질위험 예측
제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회
팀명: 후추
박소희·주민혁·안효원

## Slide 2
목차
01
문제 정의와 분석 목표
02
CN7 모델 개발
03
CN7 오류분석과 안전장치
04
RG3 모델 개발과 한계
05
현장 적용 및 결론

## Slide 3
문제 정의
핵심
두 데이터 모두 Cycle·Side·시간구조를 가진 제조 시계열 데이터이며, 검증 설계가 성능을 좌우
RG3 이슈
  학습구간 불량 25건 모두 RH에서 발생
  RH 불량률 4.23% · Side Shortcut 위험
  Session별 정상기준·변화방향 상이
  내부 성능이 미래 일반화를 보장 못함
CN7 이슈
  불량 비율 1.40%, 심한 클래스 불균형
  LH/RH 센서 공유해도 품질결과는 다름
  불량이 특정 시점에 집중 발생
  내부 고성능이 미래 불량을 보장 못함
01 문제 정의와 분석 목표

## Slide 4
분석 목표
01
Accuracy 대신 PR-AUC · Recall · Precision 중심으로 평가
02
내부 반복검증(Group-CV)과 미래 시간검증 (Temporal/Holdout)을 구분해 성능 과대평가 방지
04
자동 판정이 아닌 검사 우선순위를 지원하는
의사결정 시스템 설계
01 문제 정의와 분석 목표
03
CN7: Risk·Uncertainty·PCA-OOD
RG3: 보조 Risk Ranking
검사 우선순위 의사결정 지원

## Slide 5
CN7·RG3 데이터 비교
CN7은 1,211건(정상 1,194·불량 17, 1.40%) 중
Original 23개+Side 1개+Roll5Mean 23개=47개
Feature 사용
CN7
1,211건
RG3는 1,182건(정상 1,157·불량 25, 2.12%) 중
RH 591건만 모델링, Absolute EWMA5 23개
Feature 사용
RG3
1,182건
02 CN7 모델 개발
검증설계
CN7: TimeStamp 그룹 기반 반복 Group-OOF
RG3: Session 시간순 Rolling·Final Holdout
Notes: 근거: 소스코드_후추팀.zip 및 [후추팀] 제조데이터분석 경진대회 보고서-사출성형.hwpx
CN7/src/train_cn7.py: 반복 StratifiedGroupKFold. RG3/src/evaluate_rg3.py: Rolling Temporal 및 Final Holdout.

## Slide 6
Cycle · Side · Session 구조
시사점
CN7·RG3 모두 Cycle·Side·Session의 시간적 종속관계를 가진 제조 시계열 데이터
RG3 구조
  생산공백 30분 이상 = 새 Session
  총 5개 Session(41~197건) 구분
  시간 Feature는 Session 내부에서만 계산
  Session별 정상기준·변화방향 상이
CN7 구조
  Cycle→공정조건→LH/RH→품질 계층구조
  동일 TimeStamp, LH/RH 센서값 공유
  LH/RH 다른 Fold 배치 시 과대평가 위험
  직전 5 Cycle 평균이 위험도와 높은 연관
02 CN7 모델 개발

## Slide 7
전체 분석 Pipeline
Cycle·Side·Session 구조 복원,
결측·중복·상수변수 점검
01
데이터 진단
CN7: 원본23+Side1+Roll5Mean23=47
RG3: Absolute EWMA5 23개
02
Feature Engineering
CN7: 반복 Group-OOF·미래 시간검증
RG3: Rolling·Final Holdout
03
모델링 · 검증
CN7: SHAP·PCA-OOD 보완실험
RG3: Risk Ranking·사후 Cycle 진단
04
오류분석 · 현장적용
02 CN7 모델 개발

## Slide 8
CN7 변수 설계 단계
원본 변수 확보
01
원본 공정센서 23개
선정·정제
Side 변수 추가
02
Side_RH 1개 추가
위치별 패턴 반영
Roll5Mean
03
직전 5 Cycle 평균 23개 추가
최종 47개 Feature
불균형 보정
04
Class Weight 채택,
SMOTE·ROS는 검토 후 제외
02 CN7 모델 개발
Notes: 근거: 소스코드_후추팀.zip 및 [후추팀] 제조데이터분석 경진대회 보고서-사출성형.hwpx
CN7/src/config_cn7.py: SENSOR_COLS 23개 + Side_RH 1개 + ROLL_MEAN_COLS 23개 = 47개.

## Slide 9
모델 비교 및 최종 선정
선정
성능·안정성·해석가능성을 고려해 LightGBM을 채택하고, 최종 추론에 5개 모델 Ensemble 사용
대안 모델 비교
  대안 모델은 별도 탐색실험으로 비교
  CV 분할별 성능 변동 함께 확인
  적은 불량 표본에서 과적합 주의
  해석·안정성을 고려해 LightGBM 채택
LightGBM(채택)
  최종 추론: 5개 모델 Seed Ensemble
  내부 반복 Group-OOF: 0.8164±0.0181
  5개 CV 분할 Seed의 평균±표준편차
  SHAP로 변수의 예측 기여도 설명
02 CN7 모델 개발
Notes: 근거: 소스코드_후추팀.zip 및 [후추팀] 제조데이터분석 경진대회 보고서-사출성형.hwpx
CN7/outputs/cn7_metrics.csv PerSeed_Mean=0.8164355928439987, PerSeed_Std=0.018095084561104965. OOF는 CV 분할 seed를 변경하고 모델 random_state=42를 고정. 최종 전체학습 모델은 5개 model seed 사용.

## Slide 10
CN7 내부 성능 및 검사정책
02 CN7 모델 개발
내부 반복 Group-OOF PR-AUC
0.8164 ± 0.0181
5개 CV 분할 Seed 평균±표준편차
개발 데이터 1,211개 제품 행 · Ensemble OOF 정책 시뮬레이션
정책 | Precision | Recall | TP | FP | FN | 검사대상 | 검사율
Risk Only | 66.67% | 82.35% | 14 | 7 | 3 | 21건 | 1.73%
Risk+Uncertainty | 60.00% | 88.24% | 15 | 10 | 2 | 25건 | 2.06%
UC 추가: 불량 1건 추가 포착(FN 3→2), 검사 4건 증가(21→25), 오경보 3건 증가(FP 7→10)
내부 OOF 결과이며, 같은 검사율·Recall을 미래 생산에서 보장하지 않습니다.
Notes: 근거: 소스코드_후추팀.zip 및 [후추팀] 제조데이터분석 경진대회 보고서-사출성형.hwpx
CN7/outputs/cn7_metrics.csv: Risk_Only TP14 FP7 FN3 Precision66.67% Recall82.35% Flag21(1.7341%). Risk_Plus_Uncertainty TP15 FP10 FN2 Precision60% Recall88.24% Flag25(2.0644%). 반복 seed 평균±표준편차 0.8164±0.0181과 Ensemble_OOF PR_AUC0.850378은 다른 집계. 내부 OOF 정책 시뮬레이션이며 미래 성능 보장이 아님.

## Slide 11
CN7 SHAP · 주요 영향요인
Top · Roll5 평균
Feature 유형별 SHAP 비중 — 최근 추세(Roll5Mean)가 핵심 기여
Roll5Mean
59.85%
Original
29.63%
Side
10.52%
보조 · 별도 Ablation 실험
별도 탐색: Full 0.8157 → Side 제외 0.6509
Side 단독 0.0187 · 최종 반복 OOF와 다른 실행 기준
활용 · XAI 설명
SHAP로 개별 예측의 변수 기여도를 설명
예측 기여도이며 불량의 인과관계 증명은 아님
02 CN7 모델 개발
Notes: 근거: 소스코드_후추팀.zip 및 [후추팀] 제조데이터분석 경진대회 보고서-사출성형.hwpx
보고서 제3장: SHAP 비중59.85/29.63/10.52%. Full0.8157, Side제외0.6509, Side단독0.0187은 별도 Ablation 탐색실험이며 최종 반복 OOF0.8164와 다른 실행 기준.

## Slide 12
CN7 미래 E4·E5 성능 붕괴
E4 Episode
2020-10-27 · 신규 Failure Regime
제품 행 628건 중 불량 10건
0.1156
PR-AUC
0%
Recall
E5 Episode
2020-11-03 · 정상과 겹치는 Hard Defect
제품 행 926건 중 불량 1건
0.0147
PR-AUC
0%
Recall
원인 분석
E3-E4 패턴 상관계수 -0.5566,
학습 구간에 없던 신규 공정패턴으로 식별 한계
선행신호 검정
검토한 센서·시간창에서 선행신호 미확인
→ 실패분석 후 PCA-OOD 보완실험
03 CN7 오류분석과 안전장치
Notes: 근거: 소스코드_후추팀.zip 및 [후추팀] 제조데이터분석 경진대회 보고서-사출성형.hwpx
보고서 제3장: Future E4 제품행628건·불량10, PR-AUC0.1156; E5 제품행926건·불량1, PR-AUC0.0147. Recall0%. Cycle 단위 OOD 평가와 구분.

## Slide 13
CN7 Failure Regime 분석
E1~E3 유사성
Z-score 기준 Mean|Z| 0.51~0.63로 유사,
E1-E2 상관계수 0.912
E4 이질성
E3-E4 상관계수 -0.5566,Z-score 거리 28.243로
전혀 다른 공정패턴
E4 주요 변화 (σ, 정상 대비 표준편차)
Filling_Time
+17.24σ
Max_Injection_Speed
-11.28σ
Injection_Time
+10.40σ
해석
단일 센서 임계값이 아닌 다변량 공정이상으로, 신규 Failure Regime에 대한 별도 안전장치가 필요함
03 CN7 오류분석과 안전장치

## Slide 14
CN7 PCA-OOD 설계
설계 원칙
실패분석 후 정상분포 이탈을 평가한 보완실험으로, 독립적인 전향 운영검증과 구분
Threshold 설정
  보정 정상 Error의 99백분위 임계값
  초과 Cycle은 별도 P0_OOD 경보
  기존 Risk/Uncertainty와 독립 운용
  실패분석 후 추가한 보완실험
정상 분포 학습
  Future Fold 이전 정상 Cycle만 사용
  시간순 80% 학습 / 20% 임계값 보정
  RobustScaler + PCA(설명분산 95%)
  미래 불량 라벨은 학습에 미사용
03 CN7 오류분석과 안전장치
Notes: 근거: 소스코드_후추팀.zip 및 [후추팀] 제조데이터분석 경진대회 보고서-사출성형.hwpx
CN7/src/config_cn7.py, src/ood_cn7.py: 과거 정상 Cycle의 시간순80% fit/20% calibration, 설명분산95%, calibration 정상score99백분위. 실패분석 후 추가한 보완실험.

## Slide 15
CN7 OOD 사후 보완실험
E4 결과
314 Cycle 중 4경보(1.27%)
불량 5 Cycle 중 4포착 · TP4/FP0/FN1
80%
Recall · Precision 100%·F1 0.8889
E5 결과
463 Cycle 중 6경보 · TP0/FP6/FN1
실제 불량 1 Cycle 미탐
0%
Recall · Hard Defect 한계
기존 대비 개선
E4 Cycle 기준 Risk/UC Recall 0%
→ 사후 OOD 보완실험 Recall 80%
종합 결론
신규 Failure Regime은 PCA-OOD로 보완, Hard Defect는
기존 품질검사를 유지하는 다중 안전장치 설계
03 CN7 오류분석과 안전장치
Notes: 근거: 소스코드_후추팀.zip 및 [후추팀] 제조데이터분석 경진대회 보고서-사출성형.hwpx
CN7/outputs/cn7_temporal_ood_cycle_results.csv: E4 314Cycle TP4 FP0 FN1 Recall80% Precision100% F1 0.888889, Flag4(1.2739%). E5 463Cycle TP0 FP6 FN1. 사후 OOD 보완실험.

## Slide 16
RG3 데이터 문제와 모델링 전략
라벨 학습구간 — 불량 25건(2.12%) 모두 RH에서 발생
4.23%
RH 591건 중 불량 비율
0건
라벨 학습구간 LH 불량
Side를 그대로 학습하면 모델이 공정상태 대신 Side로 불량을 구분하는 지름길 위험이 있음
대응 흐름
01
지름길 위험 인지
Side 단독 구분 위험 사전 확인
02
대응 전략
RH 591건 지도학습
LH/RH 모두 기존검사 유지
03
검증 전략
Development(1~3)/Final Holdout(4~5) 분리·Rolling Temporal Validation
04 RG3 모델 개발과 한계

## Slide 17
RG3 Feature Engineering
RH만 지도학습, LH/RH 기존검사 유지
01
Side 분리
Session별 과거 EWMA(span=5) 계산
현재값 제외 · 자동 Drift Detector 아님
02
EWMA 산출
현재값과 과거 EWMA의 차이를 절대값화
공정 이탈 크기를 나타내는 23개 변수
03
Absolute화
반복 CV 탐색: 0.1121→0.2047(+82.6%)
미래 Session 3: 0.0381→0.3136
04
성능 검증
04 RG3 모델 개발과 한계
Notes: 근거: 소스코드_후추팀.zip 및 [후추팀] 제조데이터분석 경진대회 보고서-사출성형.hwpx
RG3/src/feature_engineering_rg3.py: Session 내 x.shift(1).ewm(span=5,adjust=False).mean()에 대한 현재값의 절대편차. 자동 Drift Detector 아님. 반복CV 탐색0.1121→0.2047은 보고서 탐색결과; 미래Session3 공식0.3135865477.

## Slide 18
RG3 모델선정 및 Temporal Validation
모델 선정
— 반복 CV 탐색: LightGBM 0.2055
— 미래 Session 3: XGBoost 0.3136
— 시간순 검증을 고려해 기준 모델 채택
— 안정적인 미래 일반화는 미확보
Temporal Validation 결과 (PR-AUC)
Fold1 (1~2→3)
0.3136
Fold2 (1~3→4)
0.0465
Fold3 (1~4→5)
0.0961
Holdout (1~3→4~5)
0.0415
한계
Rolling PR-AUC 0.0465~0.3136 · Final Holdout 0.0415(불량률 0.0400, Lift 1.0365배)
Session별 변동이 커 안정적인 미래 일반화는 확보하지 못했습니다.
04 RG3 모델 개발과 한계
Rolling은 평가 Session을 다음 Fold 학습에 포함하며, 고정 Final Holdout과 별도 평가입니다.
Notes: 근거: 소스코드_후추팀.zip 및 [후추팀] 제조데이터분석 경진대회 보고서-사출성형.hwpx
RG3/outputs/rg3_temporal_validation.csv Rolling PR-AUC0.3135865477/0.0464891731/0.0960937093. rg3_metrics.csv Final_Holdout_S1_3_to_S4_5 PR-AUC0.0414607261, ROC-AUC0.4254166667, prevalence0.04, PR_Lift1.0365181525.

## Slide 19
RG3 실패분석 및 재검증
제언
Hard Defect와 Session 변동을 고려해 고정 Threshold가 아닌 보조 Risk Ranking으로만 활용
Robust Feature 재검증
  별도 탐색: Robust Z·Normalized EWMA
  3개 Fold 중 1개만 개선, 우위 없음
  기존 Absolute EWMA5(23개) 유지
  보고서 탐색결과와 공식 CSV를 구분
Hard Defect 분석
  공식 Fold 1 · Session 3 · 총 197건
  불량 Risk Rank 2~180위로 분산
  전량 포착: 180/197건 검사(91.37%)
  미탐을 줄일수록 검사대상 증가
04 RG3 모델 개발과 한계
Notes: 근거: 소스코드_후추팀.zip 및 [후추팀] 제조데이터분석 경진대회 보고서-사출성형.hwpx
RG3/outputs/rg3_oof_prediction.csv Fold1(Session3):197건·불량10, 불량순위2~180. Recall100%에180/197=91.3706% 검사 필요. 참고: Final Holdout250건의 불량순위12~234, 전량포착234/250=93.6%. Robust 후보는 보고서 별도 탐색실험.

## Slide 20
RG3 Cycle-level 사후 구조진단
Side 변화
11/04 불량 7건: LH 5건·RH 2건
평가 35 Cycle · 불량 7 Cycle(20%)
Target 재정의
LH/RH 묶기 → Cycle_Defect 재정의
→ 별도 모델 → 11/04 사후 구조진단
0.4124
Cycle PR-AUC · 사후 분석
2.06×
PR Lift (불량률 0.20 대비)
04 RG3 모델 개발과 한계
상위 검사 정책 | 검사 Cycle | 불량 포착 | Recall
20% | 7 | 2 / 7 | 28.57%
40% | 14 | 5 / 7 | 71.43%
50% | 18 | 5 / 7 | 71.43%
RH Final Holdout 0.0415를 대체하지 않는 별도 사후 분석 · 상위 50%는 올림 적용(18/35=51.43%)
Notes: 근거: 소스코드_후추팀.zip 및 [후추팀] 제조데이터분석 경진대회 보고서-사출성형.hwpx
RG3/outputs/rg3_cycle_oot_metrics.csv: 35Cycle·불량7, prevalence0.2, PR-AUC0.4124280481, ROC-AUC0.6836734694, PR_Lift2.0621402407. rg3_cycle_inspection_tradeoff.csv:20%7Cycle TP2 Recall28.57%;40%14Cycle TP5 Recall71.43%;50%18Cycle TP5 Recall71.43%. 학습2020-10-21~10-23 586Cycle(불량25), 평가11/04. 실패 및 Side 변화 확인 후 사후 구조진단이며 RH Final Holdout을 대체하지 않음.

## Slide 21
현장 적용 및 최종 결론
CN7·RG3는 검사 우선순위를 지원합니다.
내부·미래·사후 평가를 구분하고 기존 품질검사를 유지합니다.
현장 적용 요약
CN7
— 내부 Group-OOF 0.8164 ± 0.0181
— P0_OOD 별도 경보 + P1~P4(Risk/UC)
— OOF 25건(2.06%), Recall 88.24%
— Precision 60% · E4 OOD 80%, E5 미탐
RG3
— XGBoost + Absolute EWMA5(RH 591건)
— LH/RH 기존검사 유지 · Risk Ranking 보조
— Final Holdout 0.0415: 미래 일반화 미확보
— 사후 Cycle PR-AUC 0.4124 · Lift 2.06
05 현장 적용 및 결론
RG3 자동 Drift Detector 미구현 · 공정분포 및 성능 모니터링은 향후 운영 제안
Notes: 근거: 소스코드_후추팀.zip 및 [후추팀] 제조데이터분석 경진대회 보고서-사출성형.hwpx
CN7/outputs/cn7_metrics.csv 및 cn7_temporal_ood_cycle_results.csv; RG3/outputs/rg3_metrics.csv. FIXES_AND_LIMITATIONS.md: 독립 Drift Detector 미구현, 운영 제안. 내부 OOF와 미래·사후 결과 구분; 기존 품질검사 유지.

## Slide 22
감사합니다